## Slide 1
STM32L4
SYSTÈME EMBARQUÉ
Récepteur de Trames
Synchronisées
Acquisition · Décodage · Surveillance · Transmission
Master EEA · STM32L4 · USART1/USART2 · TIM5 · GPIO

## Slide 2
RÉCEPTEUR STM32
Architecture & Fonctionnement Général
01
Acquisition du Signal
02
Surveillance & Validation
03
Commande & Transmission
20 us/bit
Bit-banging PA0
0xFE
Octet de sync
32 octets
Trame complete
FE
??
??
??
??
??
??
??
Registre a decalage
Normal
< 20 us
Anomalie
> 20 us
Logique de comptage
1
2
3
4
5
6
LED
6 anomalies/1s alerte 10s
PIN9 - Transmission
STX
22 octets
ETX
Debut
Fin
PIN10 - Selection MUX
PIN10 PA10
MUX
MONO
MAINT 1
MAINT 2
MAINT 3
MAINT 4
Boucle principale non-bloquante — interruptions USART1 capturent chaque commande sans interrompre l'acquisition

## Slide 3
RÉCEPTEUR STM32
Pipeline de Traitement des Données
Signal PA0
Bit-banging 20us/bit
Sync 0xFE
Detection octet verrou
Trame 32o
Lecture 31 octets
Tampon x10
Vote >=3/10
TX PIN9
STX+22o +ETX
Commandes PIN10 (interruption USART1)
L'ISR USART1 capture chaque octet recu sur PA10. Le contexte principal decode la commande, selectionne le canal MUX et declenche une resynchronisation sans perte de trame.
Detection d'anomalies (TIM5)
6 impulsions anormales (> 20 us) en 1s declenchent une alerte visuelle : LED 10s sur PA5 et signal logique sur PA1, indiquant la perte de synchronisation.

## Slide 4
RÉCEPTEUR STM32
Validation & Selection de la Trame
01
Buffer Circulaire (10 trames)
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
NEW
T9
T10
Ecrasement circulaire (index 0 -> 9 -> 0...)
Fonctionnement :
Chaque trame recue (sync 0xFE valide) est stockee dans un tableau circulaire de 10 emplacements. Lorsque le buffer est plein, les nouvelles trames ecrasent les plus anciennes.
Declenchement :
L'analyse de vote est lancee automatiquement tous les 10 trames recues.
02
Algorithme de Vote Majoritaire
T1 = T3 = T5 = T7
4 / 10
T4 = T8 = T9
3 / 10
T2 = T6
2 / 10
V T1 retenue - score 4 >= seuil 3
Principe O(n2) :
Pour chaque trame i, on compte combien de trames j lui sont identiques (comparaison octet par octet sur 32 octets). La trame avec le score le plus eleve est selectionnee.
Resultat :
Score >= 3 -> trame transmise sur PIN9. Score < 3 -> [INSTABLE].

## Slide 5
RÉCEPTEUR STM32 — ANALYSE
Pourquoi la demo n'a pas fonctionne
!
Cause Racine du Probleme
Seuil de detection incorrect
Le code utilisait 30 us comme seuil pour detecter une impulsion anormale. Or, la duree d'un bit lors d'une desynchronisation est exactement 20 us — la meme duree qu'un bit normal.
Consequence :
Le detecteur d'anomalies ne se declenchait jamais. Les trames desynchronisees passaient dans le buffer et corrompaient le vote majoritaire. Mauvaise trame transmise.
Correction :
Remplacer le seuil 30 us -> 20 us dans la condition de detection d'anomalie (TIM5).
T
Diagramme Temporel
Bit normal
20 us
seuil ancien = 30 us (trop haut)
Bit desynchronise
20 us <- meme duree !
20 us
X Non detecte par TIM5
Apres correction (seuil = 20 us)
Avant
seuil = 30 us desync invisible
->
Apres
seuil = 20 us desync detectee
Bug identifie post-demo · Correction : changer le seuil TIM5 de 30 us -> 20 us